РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

ЮБИЛЕЙНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                             № 155/3

п. Юбилейный

Об утверждении Программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования  на 2017 – 2032 годы»

В соответствии с Федеральный закон №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпрограммами «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, Генеральным планом Юбилейнинского  муниципального образования, утвержденным решением Думы Юбилейнинского муниципального образования от 14 ноября 2013 года № 27/3, Дума Юбилейнинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования на 2017 – 2032 годы» (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее решение в информационном журнале  «Вестник Юбилейнинского сельского поселения» и разместить на сайте администрации Киренского муниципального района в разделе Поселения.

3.     Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Юбилейнинского

сельского поселения                                                                            Л.Н. Селихова

Утверждена

Решением Думы Юбилейнинского

муниципального  образования

№ 155/3 от 20 апреля 2017 года

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Юбилейнинского  муниципального образования

Киренского района Иркутской области

на 2017-2032 годы»

п. Юбилейный, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 7 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 9 |
| 2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 9 |
| 2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 10 |
| 2.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 10 |
| 2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 |
| 2.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 12 |
| 2.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 12 |
| 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 13 |
| 3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ | 13 |
| 3.2 ТЕРРИТОРИЯ И КЛИМАТ | 13 |
| 3.3 НАСЕЛЕНИЕ | 14 |
| 3.4 ЖИЛОЙ ФОНД | 14 |
| 3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 15 |
| 3.6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 15 |
| 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 17 |
| 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | 21 |
| 6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 21 |
| 6.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 21 |
| 6.2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 21 |
| 6.3. ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОБЛЕМ В ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИИ | 22 |
| 6.3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 22 |
| 6.3.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 22 |
| 6.3.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 22 |
| 6.3.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 23 |
| 6.3.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 23 |
| 6.3.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 23 |
| 6.4. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ | 24 |
| 6.5. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 24 |
| 6.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 26 |
| 6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 26 |
| 6.8. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА СЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 27 |
| 7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 27 |
| 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее - Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2017-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в разделе «Список литературы» Программы. Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  Юбилейнинского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана, определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа состоит из следующих разделов:

- Введение;

- Паспорт Программы;

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- План развития поселения;

- Перечень мероприятий и целевых показателей;

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных

проектов;

- Обосновывающие материалы;

- Список литературы;

- Основные понятия;

- Приложения.

Раздел «Паспорт Программы» является резюмирующим разделом Программы и содержит в себе следующие основные сведения – основание для разработки, цели и задачи Программы, целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры, сроки реализации мероприятий Программы, объёмы требуемых капитальных вложений и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

В разделе «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры» представлена краткая характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения поселения, систем водоотведения, электроснабжения, сбора  и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены в разделе «Обосновывающие материалы».

Раздел «План развития поселения» содержит информацию о развитии поселения – прогнозируемой численности населения, запланированных объёмах строительства, планируемой обеспеченности населения коммунальными услугами. Данная информация основана на материалах генерального плана развития поселения и предложениях администрации поселения.

В разделе «Перечень мероприятий и целевых показателей» определены основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также целевые показатели, на достижение которых направлена реализация данных мероприятий. Предполагаемый период реализации мероприятий - 2017-2032гг.

В разделе «Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов» представлена информация о финансировании инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры, проведённом за период 2017-2032гг., а также планируемом финансировании данных проектов на период 2017-2032гг.

Раздел «Обосновывающие материалы» даёт обоснование целевых показателей и инвестиционных решений по развитию систем коммунальной инфраструктуры, представленных в предыдущих разделах.

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и других источников, которые были использованы при разработке Программы. Среди них материалы генерального плана развития поселения, Правила землепользования и застройки.

Основные понятия, определения и термины, используемые в Программе, представлены в одноимённом разделе.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области на период с 2017-2032 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004г .№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 6. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 7. Генеральный план Юбилейнинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Юбилейнинского муниципального образования от 14.11.2013 № 27/3 |
| Заказчик Программы | Администрация Юбилейнинского муниципального образования -Администрация сельского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Юбилейнинского муниципального образования |
| Цели Программы | Обеспечение надёжного функционирования и устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования на расчётный период 2016-2032гг. Обеспечение эффективного производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов на территории Юбилейнинского муниципального образования Создание условий для повышения качества поставляемых коммунальных услуг и их доступность Внедрение ресурсосберегающих технологий в функционирование систем коммунальной инфраструктуры поселения Улучшение экологической ситуации на территории поселения; Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Задачи Программы | 1. Определение основных направлений и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; 2. Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 3. Определение объёма финансовых вложений, необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения |
| Целевые показатели Программы | 1. Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; 2. Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3. Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; 4. Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Расчетный период реализации Программы: 2017-2032гг. Этапы реализации Программы: 1 этап: Первая очередь 2017-2021гг.; 2 этап: Расчётный срок -2022 -2032гг. |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 37 067 тыс.руб. Из них на реализацию мероприятий для систем: - холодное водоснабжение – 2 000тыс.руб. - теплоснабжение 10 000 тыс. руб. - водоотведение – 20 050 тыс.руб. - сбор и утилизация ТБО – 5170 тыс.руб. Часть финансирования данных мероприятий – 17 017тыс.руб. (45,9%) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2017-2021гг. (Суммы уточняется при утверждении бюджета) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и  водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодное водоснабжение. В настоящее время в населённых пунктах Юбилейнинского муниципального образования холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом.

Приоритетными источниками системы водоснабжения Юбилейнинского муниципального образования являются подземные воды. Население снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев и привозная вода из реки Лена.

Далее рассмотрим организацию холодного водоснабжения отдельно по каждому населённому пункту Юбилейнинского муниципального образования.

п. Юбилейный. На территории данного населённого пункта  холодное водоснабжение круглогодично осуществляется децентрализованным способом – от индивидуальных водоисточников (собственных скважин и колодцев). Часть населения использует привозную воду из реки Лена. Эксплуатация имеющейся в собственности Юбилейнинского муниципального образования скважины питьевой воды, расположенной в западной части п. Юбилейный не осуществляется из-за отсутствия приборов учета, водонапорной башни и эксплуатирующей организации.

с. Чечуйск, д. Вишнякова. На территории данных населенных пунктов холодное водоснабжение осуществляется децентрализованным способом – используется привозная вода из реки Лена. Часть населения обеспечивают себя водой из индивидуальных водоисточников (собственных скважин).

Горячее водоснабжение. На территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования горячее водоснабжение (далее – ГВС) осуществляется децентрализованным способом – от локальных и индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

    - Водоисточники

Источники холодной воды. Источниками холодной воды в муниципальном образовании являются индивидуальные (собственные) скважины, колодцы, река Лена. Муниципальная артезианская скважина не  эксплуатируется.

п. Юбилейный. По данным администрации муниципального образования в муниципальной артезианской скважине имеется резерв мощности насосного оборудования. Характеристики данного оборудования представлены ниже в разделе 6.3.1. Программы. Информация о насосном оборудовании индивидуальных водоисточников (собственных скважин и колодцев) не предоставлена.

с. Чечуйск, д. Вишнякова.  На территории данных населённых пунктов холодное водоснабжение осуществляется децентрализованным способом – индивидуальных водоисточников (собственных скважин) и из реки Лена. Информация о насосном оборудовании данных систем не предоставлена.

Источники горячей воды. На территории всех населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования источников централизованного ГВС нет.

    - Сети водоснабжения

Сети холодного водоснабжения. По данным администрации муниципального образования на территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют сети ХВС.

Сети горячего водоснабжения. По данным администрации муниципального образования на территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют сети ГВС.

    - Проблемы в функционировании систем водоснабжения

Системы холодного водоснабжения. Основной проблемой в функционировании муниципальной скважины п. Юбилейный является отсутствие приборов учёта и регулирования.

с. Чечуйск, д. Вишнякова. На территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют сети ХВС.

Системы горячего водоснабжения. На территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют сети ГВС.

### ВОДООТВЕДЕНИЕ

В настоящее время на территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отведение хозяйственно-бытовых стоков, сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

2.2.1. Канализационные насосные станции и очистные сооружения

В настоящее время на территории Юбилейнинского муниципального образования нет канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.

2.2.2. Сети водоотведения

В настоящее время на территории населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования нет сетей централизованного водоотведения.

2.2.3. Проблемы в функционировании систем водоотведения

По данным администрации муниципального образования, в настоящее время в системе водоотведения Юбилейнинского муниципального образования есть одна основная проблема: отсутствие централизованной системы водоотведения.

### ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение в Юбилейнинском муниципальном образовании осуществляется централизованным и децентрализованным способами.

Далее рассмотрим организацию теплоснабжения отдельно по каждому населённому пункту Юбилейнинского муниципального образования.

п. Юбилейный. На территории п. Юбилейный объекты общественно-делового и социально–культурного  назначения обеспечиваются теплом от централизованной системы теплоснабжения. Источником тепла является угольная котельная. К котельной присоединены: МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный» с гаражом, МКУК «КДЦ «Горизонт» - клуб и библиотека, а также администрация Юбилейнинского сельского поселения. Система теплоснабжения работает только в отопительный период.

Собственником объектов системы теплоснабжения является Юбилейнинское муниципальное образование. Функции эксплуатирующей организации выполняет ООО «КиренскТеплоРесурс».

Теплоснабжение жилых домов и других объектов общественно-делового назначения осуществляется децентрализованным способом - от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

с.Чечуйск, д.Вишнякова. На территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом – от печей. Топливом являются дрова.

    - Теплоисточники

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Юбилейнинского муниципального образования является 1 котельная.. Она расположена в п. Юбилейный. Котельные работают только в отопительный период. Топливом в них является уголь.

п. Юбилейный. По данным администрации сельского поселения, располагаемая тепловая мощность котельной составляет 1,2 Гкал/ч. Резерв располагаемой мощности котельной составляет – 0.12 Гкал/ч (20 %). Другие характеристики котельной представлены ниже в разделе 6.3.3. Программы.

с. Чечуйск, д. Вишнякова. По данным администрации сельского поселения на территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования источников централизованного теплоснабжения нет.

    - Тепловые сети

По данным администрации сельского поселения, суммарная протяжённость участков тепловых сетей в централизованных системах теплоснабжения Юбилейнинского муниципального образования составляет 150 м.

Далее кратко приведём основные характеристики тепловых сетей Юбилейнинского муниципального образования.

п. Юбилейный. По данным администрации сельского поселения, протяжённость участков тепловых сетей  централизованной системы теплоснабжения  составляет 150 м. Сети выполнены в 2-х трубном исполнении, без покраски и изоляции, частично проложены в земле на глубине  1-1,5 метра, практически  на глубине промерзания. Часть изоляции выполнена минеральной ватой, часть изоляции выполнена в виде деревянных каналов утеплённых древесными опилками. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и углы поворотов. Другие характеристики тепловых сетей представлены ниже в разделе 6.3.3.

с. Чечуйск, д. Вишнякова. По данным администрации сельского поселения на территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования нет сетей централизованного теплоснабжения.

    - Проблемы в функционировании систем теплоснабжения

По данным администрации сельского поселения, в настоящее время в функционировании централизованных систем теплоснабжения Юбилейнинского муниципального образования основной проблемой является наличие ветхих участков тепловых сетей.

Далее кратко приведём основные проблемы, имеющиеся в функционировании централизованных систем

п. Юбилейный. По данным администрации сельского поселения, в настоящее время в функционировании централизованных систем теплоснабжения основной проблемой является наличие ветхих участков тепловых сетей.

с. Чечуйск, д. Вишнякова. По данным администрации сельского поселения на территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования нет систем централизованного теплоснабжения.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение Юбилейнинского муниципального образования осуществляется от 2-х понизительных станций (далее также – ПС) – ПС «Вишнякова» и «Салтыково-Петропавловск».

Указанные выше подстанции и магистральные электрические сети находятся в собственности ОАО «Иркутская электросетевая компания». Их эксплуатацию в настоящее время осуществляет филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети». Услуги по предоставлению электроэнергии осуществляет Киренское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт».

2.4.1. Источники электроснабжения

По данным эксплуатирующей организации, в настоящее время понизительные станции, которые обеспечивают электроснабжение Юбилейнинского муниципального образования, имеют резерв располагаемой мощности.

2.4.2. Сети электроснабжения

По территории Юбилейнинского муниципального образования проходят магистральные сети электроснабжения напряжением 35 кВт. Другие характеристики данных сетей представлены ниже в разделе 6.3.4. Программы.

2.4.3. Проблемы в функционировании систем электроснабжения

По информации, полученной от специалистов эксплуатирующей организации, в эксплуатации систем электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования в настоящее время нет значительных технических и технологических проблем. Основной проблемой является возникновение незначительных перепадов напряжения в часы максимального электропотребления. По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций, для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными на перспективу) необходимо преобразовать некоторые распределительные пункты в понизительные станции.  В случае увеличения числа потребителей может возникнуть необходимость построить новые участки электрических сетей и произвести реконструкцию трансформаторных подстанций.

  - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время на территории Юбилейнинского муниципального образования газоснабжение не осуществляется. Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

  - СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В настоящее время сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО, мусор, отходы) организован во всех населённых пунктах Юбилейнинского муниципального образования.

    - Площадки для сбора ТБО и полигоны ТБО

На территории Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют площадки для сбора ТБО.

В настоящее время бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозиться на площадку для сбора отходов, расположенную в 2500 метрах от северной границы поселка Юбилейный, площадью 2,0 га.

2.6.2. Транспортировка ТБО

Транспортировка ТБО в настоящее время осуществляется  на автомобиле КАМАЗ- (объём кузова 10 м3).

Четкий график сбора и вывоза ТБО  отсутствует из-за невозможности заключения договоров с частными предпринимателями  или предприятиями по  причине отсутствия профильной техники.

Периодичность задействования транспорта являются приемлемыми для существующих в настоящее время объёмов и скорости накопления мусора.

2.6.3. Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

В настоящее время основными проблемами в функционировании систем сбора и утилизации ТБО являются: отсутствие специализированной техники, бетонных площадок и мусорных контейнеров для сбора ТБО.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Юбилейнинское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Киренского района Иркутской области. В состав Юбилейнинского муниципального образования входит 4 населённых пункта:

- п. Юбилейный;

- с. Чечуйск;

- д. Вишнякова;

- д. Кондрашина.

Удаленность от административного центра Юбилейнинского муниципального образования п. Юбилейный до г. Иркутск – 1460 км, до районного центра г. Киренск – 79 км.

Основным предприятием Юбилейнинского муниципального образования является предприятие лесопереработки. Данный функциональный профиль поселения сохраняется генпланом и на перспективу.

  - ТЕРРИТОРИЯ И КЛИМАТ

Территория. По данным генерального плана, в настоящее время территория Юбилейнинского муниципального образования составляет 200 822 га. Большая часть территории муниципального образования находится в зоне природного ландшафта 198 876 га или 99% территории. Это территории покрытые лесом, кустарником и заболоченные территории. В зоне акватории  находится 1456 га  от общей территории поселения.  Застроенная территория занимает 30,24 га, или 0,015 %  территории поселения. Остальная часть территории приходится на ландшафтно-рекреационные земли и земли прочего назначения, в том числе и сельскохозяйственные земли.

Проектными решениями генерального плана не предлагается изменение границ поселения. В то же время генеральный план предлагает расширение площади застроенных земель почти в 1,7 раза.

Климат. На территории Юбилейнинского муниципального образования климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Грунт промерзает на глубину от 1,5 до 2,5 м. Максимальная температура самого холодного месяца -54°С, а самого тёплого месяца + 36°С. Преобладающими ветрами, на территории поселения, являются западные и юго-западные направления. В летний период, в основном слабые до 5 м/сек. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветра, сила которых порой достигает 20-25 м/сек. Средняя продолжительность отопительного сезона – 250 дней.

  - НАСЕЛЕНИЕ

По данным администрации численность населения Юбилейнинского муниципальном образовании  по состоянию на 01.01.2017 г. составила 575 человек. Динамика численности населения приведена в таблице 1. За период 2006-2016 гг. численность населения несколько уменьшилась.

Табл. 1

Динамика численности населения Юбилейнинского муниципального образования за период с 2006-2016 гг.

чел.

| Населённый пункт/Годы | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию | 864 | 831 | 641 | 626 | 626 | 626 |
| п. Юбилейный | 599 | 585 | 421 | 454 | 454 | 454 |
| с. Чечуйск | 176 | 173 | 157 | 120 | 120 | 120 |
| д.Вишнякова | 66 | 65 | 62 | 52 | 52 | 52 |
| д. Кондрашина | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Анализ представленной выше Табл. 1. показывает, что за период 2006-2016гг. наблюдается снижение численности населения.

Проектным решением генплана предполагается сохранение численности населения на прежнем уровне, без увеличения, но анализ численности населения показывает  снижение населения.

  - ЖИЛОЙ ФОНД

Общая площадь жилого фонда Юбилейнинского муниципального образования составляет  14,3 тыс. м2 . Из них площадь государственного и муниципального жилого фонда составляет 0,255 тыс. м2 (1,8%), площадь частного жилого фонда (в том числе и индивидуального) – 14,045 тыс. м2 (98,2 %).

Табл. 2

Площадь жилого фонда Юбилейнинского муниципального образования в группировке по населённым пунктам и видам собственности жилья, тыс. м2

| Населённые пункты | Муниципальный жилой фонд | Частный (в том числе индивидуальный жилой фонд) | всего | Средняя жилая обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО: | 0,255 | 14,045 | 14,3 | 24 |
| п. Юбилейный | 0,255 | 7,925 | 8,18 | 18 |
| с. Чечуйск | - | 3,58 | 3,58 | 51 |
| д. Вишнякова | - | 2,54 | 2,54 | 48 |
| д. Кондрашина | - | - | - | - |

Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 24 м2/чел. Данный показатель соответствует средним значениям, характерным для Иркутской области. Жилищный фонд поселения представлен, в основном,  двухквартирными жилыми домами. На их долю приходится 60 % жилого фонда. Другая часть жилого фонда – 40 % – представлена  жилыми домами усадебного типа, которые, в основном, расположены в с. Чечуйск и дер. Вишнякова.

По данным администрации сельского поселения, 0,064 тыс. м2 (0,42 %) жилищного фонда поселения находится в ветхом состоянии. Такие дома расположены, в основном, в с. Чечуйск. Степень износа ветхого жилья в настоящее время превышает 63 %.  Жилищный фонд Юбилейнинского муниципального образования отличается отсутствием благоустройства. В таких домах присутствует децентрализованное водоснабжение, выгребная канализация и печное отопление.

Генеральным планом на территории Юбилейнинского муниципального образования не запроектировано строительство нового жилого фонда. Принимая во внимание заметное снижение темпов строительства в Иркутской области, вызванное сложившимися социально-экономическими процессами, строительство нового жилья в населённых пунктах Юбилейнинского муниципального образования будет маловероятным.

  - СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Юбилейнинское муниципальное образование  по данным генерального плана,  хорошо обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания – в поселении функционируют учреждения здравоохранения и культуры, образовательные  учреждения, предприятия общественного питания и торговли.

На перспективу администрацией Юбилейнинского муниципального образования  запланировано проведение реконструкции детского сада, общеобразовательной школы, спортивного зала, а также строительство пожарного депо, спортивной площадки и других социальных объектов.

  - ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Юбилейнинского муниципального образования  представлен ниже в Табл. 3. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2016 г., значения прогнозируемого спроса – рассчитаны на срок реализации Программы – 2017-2032 гг.

Как видно из Табл. 3, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы.

Обоснование прогнозируемых значений, приводится ниже в разделе 6.1. настоящей Программы.

Табл. 3.

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные услуги Юбилейнинского муниципального образования

| Основные показатели развития поселения и потребления коммунальных ресурсов | Ед.изм. | 2016 | 2017-2027гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Всего по Юбилейнинскому МО |
| Численность населения | чел. | 626 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 33,799 | 33,799 | 33,799 | 33,799 |
| Потребление горячей воды | тыс.м3год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,58 |
| Потребление электроэнергии | тыс.кВт*ч/год | 1162,336 | 1232,452 | 1232,452 | 1232,452 | 1232,452 | 1232,452 | 1232,452 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс.м3/год | 1,256 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| п. Юбилейный |
| Численность населения | чел. | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,822 |
| Потребление горячей воды | тыс.м3год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,57 |
| Потребление электроэнергии | тыс.кВт*ч/год | 666,210 | 757,709 | 757,709 | 757,709 | 757,709 | 757,709 | 757,709 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс.м3/год | 0,912 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| с. Чечуйск |
| Численность населения | чел. | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,637 |
| Потребление горячей воды | тыс.м3год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,09 |
| Потребление электроэнергии | тыс.кВт*ч/год | 353,35 | 340,83 | 340,83 | 340,83 | 340,83 | 340,83 | 340,83 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс.м3/год | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| III. д. Вишнякова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,340 |
| Потребление горячей воды | тыс.м3год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 |
| Потребление электроэнергии | тыс.кВт*ч/год | 142,776 | 133,913 | 133,913 | 133,913 | 133,913 | 133,913 | 133,913 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс.м3/год | 0,104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| IV. д. Кондрашина |
| Численность населения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление горячей воды | тыс.м3год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ниже в Табл. 4 – 8 настоящего раздела по каждой системе коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования основными мероприятиями являются:

-  Реконструкция существующих и строительство новых объектов;

-  Замена изношенного и устаревшего оборудования на новое.

Основная часть данных мероприятий запланирована к реализации в период 2018-2021 гг.

Табл.4.

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения Юбилейнинского муниципального образования, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятия | 2017-2021гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Приобретение специализированной техники для подвоза воды п. Юбилейный |
| Децентрализованная система холодного водоснабжения |
| - по водоисточнику: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка и согласование проекта расчета зоны санитарной охраны по водоснабжению на артезианской скважине |  |  | + |  |  |  |
| 2. Строительство водопроводных очистительных сооружений |  |  |  | + | + | + |
| 3. Приобретение специализированной техники для подвоза воды |  | + |  |  |  |  |
| - по водопроводной сети: |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |  |
| II. с. Чечуйск, д. Вишнякова, д.Кондрашина |
| Централизованных систем ХВС в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. По нецентрализованным системам ХВС мероприятия не запланированы |

Табл. 5

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоотведения Юбилейнинского муниципального образования, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятия | 2017-2021гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| д. Вишнякова |
| Централизованная система водоотведения |
| - по КНС |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |  |
| - по КОС: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений |  |  |  |  | + |  |
| - по канализационной сети: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации |  |  |  |  | + |  |
| п. Юбилейный, с. Чечуйск |  |
| Централизованных систем водоотведения в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. По нецентрализованным системам водоотведения мероприятия не запланированы. |

Табл. 6.

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем теплоснабжения Юбилейнинского муниципального образования, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятия | 2017-2021гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| п. Юбилейный |
| Централизованная система теплоснабжения |
| - по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замена котлов |  |  |  | + | + |  |  |
| - по тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих и прокладка новых сетей участков тепловых сетей |  |  |  | + | + |  |  |
| с. Чечуйск, д. Вишнякова, д. Кондрашина |  |
| Централизованных систем теплоснабжения в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. По нецентрализованным системам теплоснабжения мероприятия не запланированы |

Табл. 7

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятия | 2017-2021гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| I. п. Юбилейный |
| Система электроснабжения |
| - по понизительным станциям и распределительным пунктам: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  | + |
| - по электрическим сетям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |  |
| II. с. Чечуйск |  |
| Система электроснабжения |
| - по понизительным станциям и распределительным пунктам: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |  |
| - по электрическим сетям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |  |
| III. д. Вишнякова |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| - по понизительным станциям и распределительным пунктам: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций |  |  |  |  | + | + |
| - по электрическим сетям: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых линий электрических сетей |  |  |  |  | + | + |
| IV. д. Кондрашина |  |  |  |  |  |  |
| Систем электроснабжения в данном населённом пункте нет, их организация не предполагается. |

Табл. 8

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем сбора  и утилизации твёрдых бытовых отходов Юбилейнинского муниципального образования, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятия | 2017-2021гг. | 2032г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| п. Юбилейный |
| Система сбора и утилизации ТБО |
| Строительство и обустройство площадок для сбора мусора |  |  | + | + | + |  |
| Приобретение мусорных контейнеров |  |  | + | + | + |  |
| Приобретение специализированной автомашины |  |  |  | + |  |  |
| II. с. Чечуйск, д. Вишнякова |
| Система сбора и утилизации ТБО |
| Строительство и обустройство площадок для сбора мусора |  |  |  | + | + |  |
| III. д. Кондрашина |
| Система сбора и утилизации ТБО в данном населённом пункте нет, и её организация не предполагается. |

Обоснование целевых показателей по всем системам коммунальной инфраструктуры поселения представлено ниже в разделе  6.2. настоящей Программы, и отдельно по каждой системе - в разделе 6.5. Программы.

Табл. 9

Перечень целевых показателей развития систем холодного водоснабжения Юбилейнинского муниципального образования, их существующие и прогнозные значения

| Целевые показатели | Ед.изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2021гг. | 2032гг. |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| п. Юбилейный, с. Чечуйск, д. Вишнякова |
| Нецентрализованная система ХВС |
| Реализация холодной воды | тыс.м3/год |  |  | 33,799 | 33,799 | 33,799,33,799 |  |
| Число единиц потребления воды | чел. |  | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| д. Кондрашина |
| Систем ХВС в данном населённом пункте нет, их организация не предполагается. Мероприятия по развитию нецентрализованных систем ХВС не запланированы, вследствие чего целевые показатели развития данных систем не разрабатываются. |

Табл. 10

Перечень целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Юбилейнинского муниципального образования, их существующие и прогнозные значения

| Целевые показатели | Ед.изм. | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017-2021гг. | 2032гг. |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| I. п. Юбилейный |
| Накопление ТБО | тыс.м3/год | 0,912 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| Численность населения | чел. | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| II. с. Чечуйск |
| Накопление ТБО | тыс.м3/год | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Численность населения | чел. | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| д. Вишнякова |
| Накопление ТБО | тыс.м3/год | 0,104 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Численность населения | чел. | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IV. д. Кондрашина |
| Централизованных систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов в данном населённом пункте нет, их организация не предполагается. Мероприятия по развитию систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов не запланированы, вследствие чего целевые показатели развития данных систем не разрабатываются. |

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На момент разработки Программы в поселении не были утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  В настоящем разделе представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 37 067 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

 теплоснабжения – 10 000 тыс. руб.,

 холодного водоснабжения – 2 000 тыс. руб.,

 водоотведения – 20 050 тыс. руб.,

 сбора и утилизации ТБО – 5 170 тыс. руб.

Почти половина финансирования данных мероприятий – 17 017 тыс. руб. (45,9 %) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2017- 2021 гг.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения, представленных выше в разделах 1.-5. Программы.

6.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы  в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

 Холодная вода – увеличение спроса на 100 %;

 Поступление стоков – увеличение спроса на 100 %;

 Электроэнергия – увеличение спроса на 6 %;

 Накопление ТБО – увеличение спроса на 14 %.

Увеличение спроса будет вызвано развитием существующих и организацией новых систем коммунальной инфраструктуры.

6.2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Юбилеейнинского МО, представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в существующих системах коммунальной инфраструктуры, а также организация новых систем коммунальной инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к существующим системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а также в связи с организацией новых систем коммунальной инфраструктуры.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения. Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей и организация новых систем коммунальной инфраструктуры потребует прокладки новых участков тепловых, , канализационных и электрических сетей, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт всех сетей ресурсоснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать. Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3. ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОБЛЕМ В ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Юбилейнинского МО. Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.

6.3.1. Водоснабжение

Холодное водоснабжение. В настоящее время в Юбилейнинском МО холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом силами потребителей. Централизованное ХВС во всех населенных пунктах поселения отсутствует.

Источниками децентрализованного ХВС являются собственные скважины, колодцы, реки Лена, Чембаловка, привозная вода.

Горячее водоснабжение.

На территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют сети горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется децентрализованным способом – от локальных и индивидуальных теплоисточников (печей и

электроустановок).

6.3.2. Водоотведение. На территории населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования отведение хозяйственно-бытовых стоков, сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.  Канализационные насосные станции и очистные сооружения, сети централизованного водоотведения отсутствуют.

Проблемы в функционировании систем водоотведения

По данным администрации муниципального образования, в настоящее время в системе водоотведения Юбилейнинского муниципального образования есть одна основная проблема: отсутствие централизованной системы водоотведения.

6.3.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение в Юбилейнинском муниципальном образовании осуществляется централизованным и децентрализованным способами.

Далее рассмотрим организацию теплоснабжения:

п. Юбилейный. Объекты общественно-делового и социально–культурного  назначения обеспечиваются теплом от централизованной системы теплоснабжения. Источником тепла является угольная котельная. К котельной присоединены: МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный» с гаражом, МКУК «КДЦ «Горизонт» - клуб и библиотека, а также администрация Юбилейнинского сельского поселения. Система теплоснабжения работает только в отопительный период.

Собственником объектов системы теплоснабжения является Юбилейнинское муниципальное образование.

Теплоснабжение жилых домов и других объектов общественно-делового назначения осуществляется децентрализованным способом - от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

с.Чечуйск, д.Вишнякова. На территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом – от печей. Топливом являются дров.

Тепловые сети

Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в централизованных системах теплоснабжения составляет 150 м.   Сеть выполнена в 2-х трубном исполнении. Материал труб – сталь. Изоляция: древесные опилки. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и углы поворотов. На магистральных участках рассматриваемой тепловой сети проложены трубы диаметром от 80 до  200 мм, что приводит к некоторой потере тепла. Проблемы в функционировании систем теплоснабжения

В настоящее время в функционировании централизованных систем теплоснабжения

основными проблемами являются: наличие ветхих участков тепловых сетей. Основное и вспомогательное оборудование котельной работает в штатном режиме, в межотопительный период проводятся все необходимые плановые ремонты. Вместе с тем, в данных системах теплоснабжения имеются 2 основные проблемы, препятствующие их эффективному функционированию. Это наличие ветхих тепловых сетей.- и  большой износ котлов.

6.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение Юбилейнинского муниципального образования осуществляется от 2-х понизительных станций (далее также – ПС) – ПС «Вишнякова» и «Салтыково-Петропавловск».

Проблемы в функционировании систем электроснабжения.  По информации, полученной от специалистов эксплуатирующих организаций, в эксплуатации систем электроснабжения Юбилейнинского МО в настоящее время нет значительных технических и технологических проблем.

6.3.5. Газоснабжение

В настоящее время на территории Юбилейнинского МО газоснабжение не осуществляется и в перспективе не планируется.

6.3.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

В настоящее время сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО, мусор, отходы) организован во всех населённых пунктах Юбилейнинского муниципального образования.

Площадки для сбора ТБО и полигоны ТБО на территории Юбилейнинского муниципального образования отсутствуют.

В настоящее время бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозиться на площадку для сбора отходов, расположенную в 2500 метрах от северной границы поселка Юбилейный, площадью 2,0 га.

Транспортировка ТБО осуществляется  на автомобиле КАМАЗ- (объём кузова 10 м3). Четкий график сбора и вывоза ТБО  отсутствует из-за невозможности заключения договоров с частными предпринимателями  или предприятиями по  причине отсутствия профильной техники.

Периодичность задействования транспорта являются приемлемыми для существующих в настоящее время объёмов и скорости накопления мусора.

Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Основными проблемами в функционировании систем сбора и утилизации ТБО являются: отсутствие специализированной техники, бетонных площадок и мусорных контейнеров для сбора ТБО.

6.4. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, и не велись работы по их разработке.

В составе мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2017-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в Табл. 11.

Табл. 11

Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации в Юбилейнинского муниципального образования на период 2017-2032 гг.

| № | Мероприятие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы теплоснабжения |
| 1 | Замена ветхих участков тепловых сетей на новые, замена котлов | Снижение потерь теплоносителя в результате устранения утечек и наружного охлаждения, снижение расхода топлива |
| II | Системы водоснабжения |
| 2 | Строительство водопроводных очистительных сооружений, приобретение спецтехники (водовозного автомобиля) | Повышение качества питьевой воды и уровня надёжности функционирования систем ХВС, обеспечение населения водой |
| III | Системы водоотведения |  |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции, очистных сооружений и сетей водоотведения | Улучшение состояния окружающей среды посредством организации водоотведения |
| IV | Системы электроснабжения |
| 4 | Строительство новых понизительных станций, реконструкция существующих распределительных пунктов в понизительные станции, прокладка новых линий электрической сети | Оптимизация системы распределения электрической энергии |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |
| 5 | Строительство площадок для сбора отходов, приобретение мусорных контейнеров и спецтехники (мусоровоза) | Улучшение состояния окружающей среды |

  - ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Водоснабжение

Холодное водоснабжение

п. Юбилейный. В системе холодного водоснабжения п. Юбилейный изменение состава потребителей не прогнозируется. Вместе с тем, в данной системе прогнозируется увеличение объёмов водопотребления. Такое увеличение запланировано только для одного потребителя – котельной п. Юбилейный.

Увеличение объёма воды, потребляемого котельной, будет вызвано тем, что к системе теплоснабжения от данной котельной в перспективе планируется подключить новых потребителей тепловой энергии. В результате подключения данных объектов в системе ХВС возрастёт объём реализации холодной воды.

Для водоснабжения жилых домов, объектов социально-культурного назначения в п. Юбилейный планируется организовать нецентрализованную систему ХВС путем подвоза воды специализированным автомобилем (водовозкой).

с. Чечуйск., д. Вишнякова.  В системе холодного водоснабжения указанных населенных пунктов изменение состава потребителей не прогнозируется. Снабжения  холодной водой предполагается осуществлять специализированным автомобилем (водовозкой), запланированного к приобретению на 2018 год.

Горячее водоснабжение

п. Юбилейный, с. Чечуйск, д. Вишнякова, д. Кондрашина. На территории данных населённых пунктов Юбилейнинского муниципального образования нет систем централизованного ГВС, их организация не предполагается. Мероприятия по развитию нецентрализованных систем ГВС не запланированы, вследствие чего целевые показатели развития данных систем не разрабатываются.

Водоотведение

д. Вишнякова. Централизованных систем водоотведения в данном населённом пункте нет, их организация не предполагается. Запланированы мероприятия по развитию нецентрализованных систем водоотведения.  Завершение строительства канализационных очистных сооружений, напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации и ввод в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

п. Юбилейный, с. Чечуйск, д. Кондрашина. Централизованных систем водоотведения в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. Мероприятия по развитию нецентрализованных систем водоотведения не запланированы, вследствие чего целевые показатели развития данных систем не разрабатываются.

Теплоснабжение

п. Юбилейный.  Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.  Но, тем не менее, к системе теплоснабжения на перспективу предполагается подключение новых потребителей.  Такими потребителями будут объекты социального назначения. В связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение общей протяжённости тепловой сети.  Планируется также  постепенная замена существующих  трубопроводов. В результате такой замены к 2021 г. доля ветхих участков в общей протяжённости тепловой сети сократится до нуля.

с.Чечуйск, д.Вишнякова, д. Кондрашина. На территории данных населённых пунктов

Юбилейнинского муниципального образования нет систем централизованного теплоснабжения, их организация не предполагается. Мероприятия по развитию нецентрализованных систем теплоснабжения не запланированы, вследствие чего целевые показатели развития данных систем не разрабатываются.

Электроснабжение

В связи с запланированным строительством объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, в системах электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования в перспективе ожидается рост объёмов потребления электроэнергии. В связи с этим к 2032 году будут закончены работы по строительству новых линий электропередач и  реконструкции имеющихся трансформаторных подстанций.

Сбор и утилизация ТБО

К 2032 году на территории Юбилейнинского муниципального образования прогнозируется увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством новых объектов социальной инфраструктуры.

6.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На момент разработки Программы основными документами, определяющими направления развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского муниципального образования являлись следующие документы:

- Генеральный план Юбилейнинского муниципального образования;

- Схема санитарной очистки территории Юбилейнинского муниципального образования.

Генеральный план утвержден решением Думы Юбилейнинского муниципального образования в 2013 году, а Схема санитарной очистки территории Юбилейнинского муниципального образования утверждена администрацией поселения в 2015 году.

Документов по развитию системы электроснабжения, схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на момент разработки настоящей Программы утверждено не было. В связи с этим более точную информацию по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Юбилейнинского муниципального образования и определению мероприятий по развитию данных систем, а также  проведение предварительной оценки стоимости реализации этих мероприятий представить невозможно. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Администрацией  Юбилейнинского муниципального образования совместно с организацией, обслуживающей котельную ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем теплоснабжения. Собственных инвестиционных программ на момент составления настоящей Программы данными организациями не разработано.

6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры Юбилейнинского муниципального образования, могут быть определены:

- Бюджет Юбилейнинского муниципального образования;

- Бюджет Киренского муниципального районна;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации указанных выше мероприятий представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.8. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в Юбилейнинском муниципальном образовании оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).

2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

5. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

6. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

9. Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта в Иркутской области».

10. Генеральный план Юбилейнинского  муниципального образования Киренского района Иркутского района Иркутской области / ООО «Институт Территориального Планирования «Град». – Омск: 2013г.

11. Правила землепользования и застройки Юбилейнинского  муниципального образования Киренского района Иркутской области/ООО «Институт Территориального Планирования «Град». – Омск: 2013г.

12. Генеральная схема санитарной очистки территории Юбилейнинского  муниципального образования Киренского района Иркутской области на период 2015-2024 гг. / Администрация Юбилейнинского муниципального образования  – Юбилейный: 2015 г.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- Система коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

- Коммунальные ресурсы – тепловая энергия, холодная и горячая вода, электрическая энергия, газ, твёрдое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- Коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- Теплоснабжение – производство, транспортировка и подача тепловой энергии абонентам;

- Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- Водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- Электроснабжение – производство, транспортировка и подача электрической энергии абонентам;

- Газоснабжение – производство, транспортировка и подача природного газа абонентам;

- Сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов – деятельность организаций коммунального комплекса по очистке территории поселения от твёрдых бытовых отходов, их вывозу на специализированные полигоны и утилизации в установленном законом порядке;

- Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- Ресурсосбережение – система мер по обеспечению рационального использования ресурсов.