РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ   КРИВОЛУКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 5

22.01.2024г.                                                                                                           с. Кривая Лука

О внесении изменений в Постановление № 38 от 05.08.2020г «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании и утверждении состава постоянной комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного хозяйства», руководствуясь Уставом Криволукского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в Криволукском муниципальном образовании (Приложение №1).

2. Внести изменения в состав комиссии по проведению оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в Криволукском муниципальном образовании (Приложение №2).

3. Утвердить «Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании и утверждении состава постоянной комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании»

3.Постановление № 38 от 05.08.2020г «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании и утверждении состава постоянной комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Криволукском муниципальном образовании» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете Вестник Криволукского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Криволукского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криволукского

муниципального образования                                                              В.И.Хорошева

Приложение №1

к постановлению главы

Криволукского муниципального

образования от 22 января 2024 г. №  5

Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения расположенных в

Криволукского муниципальном образовании

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Криволукского муниципального образования требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей настоящего Порядка:

под оценкой технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения Криволукского муниципального образования понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования;

под диагностикой автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги;

под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;

под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся:

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

4. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся:

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся:

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения проводится:

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – постоянно действующей комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог администрации Криволукского муниципального образования в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной им организацией;

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Криволукского муниципального образования могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Диагностика автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку.

При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метеорологически аттестованным.

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;

заполнения форм государственной статистической отчетности;

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;

разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;

определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;

формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения;

иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Криволукского муниципального образования.

Приложение №1

к Порядку проведения оценки технического

состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения расположенных в

Криволукском муниципальном образовании

#### Виды диагностики автомобильных дорог

| N п/п | Вид диагностики | Состав работ | Периодичность проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | Один раз в 3-5 лет |
| 2 | Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | Один раз в год |
| 3 | Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | При вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта |
| 4 | Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров (в случае необходимости с использованием элементов изыскательских работ) | При определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог |

Приложение №2

к постановлению главы

Криволукского муниципального

образования от 22 января 2024 г. №  5

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по оценки технического состояния автомобильных дорог,

общего пользования местного значения расположенных на территории

Криволукского муниципального образования

Председатель комиссии:

Хорошева Валентина Ивановна	-	глава Криволукского муниципального образования;

Члены комиссии:

Константинов Андрей Александрович	- водитель пожарной машины;

Константинов Иван Александрович         - специалист Криволукского МО;

Константинова Татьяна Александровна  - инспектор ВУС.

|  | Приложение № 2 к Порядку проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в Криволукском муниципальном образовании |
| --- | --- |

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог,

общего пользования местного значения расположенных на территории

Криволукском муниципального образования

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Криволукского муниципального образования, утвержденная постановлением Главы Криволукского муниципального образования от 22 января 2024   г. № 5  в составе:

председателя комиссии: ___________________________________________________________

членов комиссии: ________________________________________________________________

Рассмотрев представленную документацию: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________

и проведя визуальное обследование объекта     _________________________________________

_________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу Иркутская область, Киренский район _______________________________________

_________________________________________________________________________________,

год ввода в эксплуатацию _________,

дата последнего ремонта/реконструкции ___________________________, протяженность ___________________________ км.,

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна ____________________________________

________________________________________________________________________________;

габариты искусственных дорожных сооружений__________________________________

________________________________________________________________________________;

наличие элементов водоотвода________________________________________________

________________________________________________________________________________;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения  __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии                ____________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

комиссии                 ____________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

____________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)

____________   /____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)