РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

от  29.06. 2023 года	с.Кривая Лука

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Криволукского сельского поселения на период с 2023 по 2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему схемы водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского поселения на 2023 год согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Криволукского сельского поселения утверждённую актуализированную схему схемы водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского поселения на 2023 год.

3. Обнародовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Криволукского МО________________В.И.Хорошева

Заказчик: Администрация Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области

# схемА водоснабжения и водоотведения

# КРИВОЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 ГОДЫ

# Разработчик:

# Индивидуальный предприниматель                                          М.А. Жеребцова

с. Кривая Лука

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 9 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 14 |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 18 |
| 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 18 |
| 1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 18 |
| 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 19 |
| 1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 20 |
| 1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций | 21 |
| 1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 21 |
| 1.8 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. | 22 |
| 1.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 23 |
| 1.10 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 23 |
| 1.11 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 23 |
| 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 26 |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 27 |
| 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 27 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 28 |
| 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения(пожаротушение, полив и др.) | 28 |
| 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 28 |
| 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 33 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 33 |
| 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 34 |
| 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 35 |
| 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 35 |
| 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 36 |
| 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 36 |
| 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 37 |
| 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 37 |
| 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 38 |
| 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 38 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 39 |
| 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 39 |
| 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 41 |
| 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 41 |
| 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 41 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 42 |
| 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование | 42 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 44 |
| 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 44 |
| 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 45 |
| 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 46 |
| 5.1 Меры предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 46 |
| 5.2 Меры предотвращения вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 47 |
| 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 48 |
| 6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 52 |
| СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 53 |
| 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 53 |
| 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 53 |
| 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 53 |
| 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 54 |
| 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 54 |
| 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 54 |
| 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 55 |
| 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 55 |
| 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 55 |
| 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 55 |
| 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 56 |
| 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 56 |
| 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 56 |
| 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 58 |
| 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 59 |
| 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 59 |
| 3. Прогноз объема сточных вод | 60 |
| 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 60 |
| 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 60 |
| 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам | 60 |
| 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 61 |
| 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 62 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 62 |
| 4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 62 |
| 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 64 |
| 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 64 |
| 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 65 |
| 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 65 |
| 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 65 |
| 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 66 |
| 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
| 4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения | 67 |
| 4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует | 68 |
| 4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды | 68 |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 68 |
| 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды | 68 |
| 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 71 |
| 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 75 |
| 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 77 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 78 |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского послеения на период с 2023 по 2033 годы - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспективного развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре  тарифов и ставок оплаты для населения, организаций, является документом, содержащим материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на холодное водоснабжение основан на прогнозировании, в первую очередь, его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для сооружений водозабора, водоочистки, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. Разработанная схема является основным предпроектным документом для составления проекта водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2030 года, оценки состояния существующих источников холодной воды и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность работы системы, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников водоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение водопроводных сетей и эксплуатационные расходы на транспорт холодной воды.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения, повышения надежности функционирования этой системы, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования, и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Криволукское муниципальное образование (далее по тексту муниципальное образование, сельское поселение) расположено в западной части Киренского района Иркутской области. 	Территория муниципального образования граничит в северо-западной части с Усть–Кутским районом, в северной и восточной части с Киренским муниципальным образованием, в западной и южной части с Макаровским муниципальным образованием.

Площадь сельского поселения составляет 797,83 км2. Численность населения на 2023 г. составила 315 человек. В состав Криволукского муниципального образования входит два населенных пункта – село Кривая Лука, деревня Заборье. Административным центром муниципального образования является село Кривая Лука.

Большая часть территории поселения занята лесными массивами с преобладанием хвойных пород деревьев. По территории поселения протекает большое количество рек и ручьёв, самая крупная из них река Лена. Населённые пункты расположены на правом берегу реки Лены, которая протекает в юго-восточной части территории муниципального образования.

Внешние связи населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, обеспечиваются автомобильным и водным транспортом.

Через территорию Криволукского муниципального образования по р. Лене проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

По территории Криволукского муниципального образования проходит объект федерального значения магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» и участок «Ковыкта - Чаянда», объекта федерального значения магистрального газопровода «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда» магистрального газопровода осуществляет подачу экспортных поставок газа в Китайскую Народную Республику.

Основным видом деятельности жителей Криволукского муниципального образования является сельское хозяйство, охота, рыболовство, и лесозаготовка.

По строительно-климатическому районированию Криволукское муниципальное образование относится к климатическим районам IД и IА.

Климат резкоконтинентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 27°С. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветры, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/сек.

Схема водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского поселения на период с 2023 по 2033 годы разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области;

- Правила землепользования и застройки Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области.

Технической базой разработки Схемы являются:

- проектная и исполнительная документация по водозаборам, водопроводным сетям;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых конструкций, сроки эксплуатации сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, данные потребления на собственные нужды и т.д.).

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – магистральные сети водоснабжения, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции;

- в системе водоотведения – хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-  паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-  перечень   мероприятий   по реализации   схемы   водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

# Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области на период с 2023 по 2033 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области.

Местонахождение проекта:

666730, Иркутская область, Киренский район, село Кривая Лука, улица Боровкова, 8

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 год № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения»

- МДС 81-53.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве».

# Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

# - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

# - определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

# - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

# - минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

# -  обеспечение жителей муниципального образования водоснабжением и водоотведения;

# - строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;

# - обеспечение   развития   систем   централизованного   водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года;

# -  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

# - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

# -  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

# - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Криволукского сельского поселения в целом;

- установка приборов учета;

- строительство КОС;

- установка выгребов;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована с расчетным сроком до 2033 года, с выделением первой очереди до 2027 года.

# Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 2. Установка нового оборудования и сетей.

- 3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также для дальнейшего развития сельского поселения.

- 6. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотвдеения.

Контроль исполнения инвестиционной программы:

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# 1. Технико-экономическое 	состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В состав Криволукского сельского поселения входят два населенных пункта. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по смешанному типу как централизованным системам хозяйственно-питьевой, противопожарного водоснабжения, так и от автономных (индивидуальных) систем водоснабжения.

Система водоснабжения с. Кривая Лука включает в себя:

- 2 рабочие скважины;

- 2 водонапорные башни с объемом бака 10 м3 каждый;

- водопроводные сети.

Централизованное водоснабжение в д. Заборье отсутствует.

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время централизованным водоснабжением в с. Кривая Лука обеспечено водой питьевого качества на 40%. Полностью децентрализованным является д. Заборье.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения в Криволукском сельском поселении сложились:

- одна технологическая зона централизованного водоснабжения в с. Кривая Лука.

- одна нецентрализованная система холодного водоснабжения д. Заборье.

1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от двух водонапорных башен общего пользования, расположенные в с. Кривая Лука ул. Боровкова 6/1.

Глубина скважин – от 60 до 70 м каждая, используются глубинные насосы ЭЦВ 6-10-110.

Существующие водонапорная башня №1 является собственностью муниципального образования, а водонапорная башня №2 является собственностью ООО УК «Сельтеплосети».

Таблица 1

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его месторасположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, м3/ч | Глуби-на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кривая Лука, ул. Боровкова, 6/1 (в здании котельной) | Водонапорная башня, объем бака 10 м3 – 1 шт. | 1963 | 4 | 70 | - |
| 2 | с. Кривая Лука, ул. Боровкова, 6/1 | Водонапорная башня, объем бака 10 м3 – 1 шт. | 1983 | 6 | 80 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют.

Запасы подземных вод по участку водозабора не оценивались и не утверждались.

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Сооружения очистки и подготовки воды в поселении отсутствуют.

1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Централизованные насосные станции на территории поселения отсутствуют. Вода в систему подается глубинными насосами, установленными в артезианских скважинах. На скважинах используются насосы марки ЭЦВ.

Таблица 2

Характеристика насосов на скважинах

| Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 80 | 5,5 | 145 | 1185 | 57 |

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Ежегодно растет количество прорывов на сетях водоснабжения, что приводит к утечкам и неучтенному расходу воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов.

1.8	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- Артезианская скважина №1 в с. Кривая Лука, расположена непосредственно в здании котельной и запущена в эксплуатацию с 1963 г.

- Артезианская скважина №2 в с. Кривая Лука, расположена на территории прилегающей к котельной, запущена в эксплуатацию с 1983 г. имеет здание и оборудование неудовлетворительного состояния и требуют замены.

- Централизованным водоснабжением Криволукское сельское поселение обеспечено на 40%, что замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Водозаборное сооружение находится непосредственно на территории котельной, что не соответствует нормам СанПин 2.1.4.1110-02. Забор воды производится с двух скважин глубинными насосами ЭЦВ6-10-110 и используется для нужд поселения, а также для котельной и производственных предприятий.

1.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения на территории Криволукского сельского поселения отсутствует.

1.10 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В пределах Криволукского сельского поселения зон вечной мерзлоты нет, поэтому технических и технологических решений для предотвращения замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов в рассматриваемых централизованных системах водоснабжения не требуется.

1.11 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В ближайшей перспективе предусматривается передача всех объектов системы водоснабжения по концессии в пользование ООО УК «Сельтеплосети».

# 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения Криволукского сельского поселения являются:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения поселения;

- обеспечение всей застройки централизованным водоснабжением;

- обеспечение энергоэффективности поднятия воды, подачи ее потребителям.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения поселения являются:

- улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения существующих объектов капитального строительства

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- привлечение инвестиций в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- строительство водопроводной сети с созданием развитой, кольцевой сети, в том числе замена металлических водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство источников водоснабжения с водопроводными очистными сооружениями на осваиваемых и преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

- установка приборов учета воды на каждом объекте, создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; - показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие Криволукского сельского поселения подразумевает один сценарий развития централизованной системы водоснабжения, включающий в себя развитие сетей централизованного водоснабжения. Планируется обустройство в с. Кривая Лука куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 м3/сут, водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 105 м3/сут с проведением от них магистральных водопроводов диаметром трубы 110 мм и протяженностью 4,4 км. для системы водоснабжения. Горячее водоснабжение не планируется.

Водоснабжение деревни Заборье планируется обеспечить путем подвоза воды автомобильным транспортом.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке

# Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию.

# Общий баланс подачи и реализации питьевой воды ООО УК «Сельтеплосети» представлен в таблице 3.

# Таблица 3

# Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Единица измерений | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Объем воды, поданной в сеть | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Потери воды в сети | куб. м | 2 940,0 | 2 940,0 | 2 940,0 | 2 940,0 |
| Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 23,1% | 23,1% | 23,1% | 23,1% |
| Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб. м | 9 801,0 | 9 801,0 | 9 801,0 | 9 801,0 |
| Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: | куб. м | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| на нужды горячего водоснабжения | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 |
| бюджетным потребителям | куб. м | 1 711,0 | 1 711,0 | 1 711,0 | 1 711,0 |
| населению | куб. м | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 |
| прочим потребителям | куб. м | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

# 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)

В системе водоснабжения в Криволукском сельском поселении сложилась одна технологическая зона централизованного водоснабжения в с. Кривая Лука. Суммарная подача питьевой воды в сутки максимального водопотребления и за 2022г. приведены в таблице 4.

Таблица 4

Баланс водопотребления

| Наименование показателей | 2022 год |
| --- | --- |
| Подача питьевой воды, в т.ч. | в сутки максимального водопотребления, м3 | год, тыс. м3 |
| с. Кривая Лука | 24,223 | 6,801 |

# 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Можно выделить три группы потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов в с. Кривая Лука приведен в таблице 4. Основным потребителем является население – 69,7%.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды населением села Кривая Лука за 2022 год составило 4,74 тыс. м3/год.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Нормативы потребления воды представлены в таблице 5.

Таблица 5

Нормы водопотребления

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

# Величины удельного водопотребления населением находятся в пределах существующих норм.

# 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время в Криволукском сельском поселении приборы коммерческого учета не установлены. При обеспечении централизованным водоснабжением населения, общественных и административных зданий и сооружений следует основываться на требованиях ФЗ №416.

Подключение абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

# 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Общий вывод по системе водоснабжения Криволукского сельского поселения: производственная мощность системы водоснабжения в поселении на момент разработки Схемы водоснабжения имеет достаточный резерв для развития.

# 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

# Прогнозные балансы водопотребления рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, удельные среднесуточные значения водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии с СП 31.13330.2012. Ввиду того что показатели последних лет о демографических ресурсах свидетельствуют об их последовательном снижении, в расчете предусматривается все-таки стабилизация численности населения Криволукского сельского поселения на уровне среднегодового показателя постоянного населения 2019-2022 годов.

# Таблица 6

# Прогнозные балансы потребления питьевой воды из систем централизованного водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год | 2027 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Объем воды, поданной в сеть | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Потери воды в сети | куб. м | 2 940,0 | 2 940,0 | 2 940,0 |
| Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 23,1% | 23,1% | 23,1% |
| Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб. м | 9 801,0 | 9 801,0 | 9 801,0 |
| Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: | куб. м | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| на нужды горячего водоснабжения | куб. м | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 |
| бюджетным потребителям | куб. м | 1 711,0 | 1 711,0 | 1 711,0 |
| населению | куб. м | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 |
| прочим потребителям | куб. м | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

# 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Криволукского сельского поселения отсутствует.

# 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

# Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) представлены в таблице 10.

# Значение потребления питьевой воды на момент разработки Схемы (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) рассчитан исходя из статистической численности населения и нормативного водопотребления.

# Фактический (в момент разработки) расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

# Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта неравномерно в течение года. Наблюдаются колебания суточного расхода: сезонные, связанные с изменением температуры и влажности в отдельные времена года, а также недельные и суточные, обусловленные особенностями водопотребления в различные дни недели (будни, выходные, предпраздничные и праздничные дни). Системы водоснабжения запроектированы на пропуск максимального суточного расхода воды, м3/сут, равного:

# Qсут max = Ксут. max Qсут.m,

# Где Ксут. max = 1,2 – максимальный коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степени благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели.

# Таблица 7

# Фактическое и прогнозное потребление питьевой воды из систем централизованного водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2027 г. | 2033 г. |
|  |  | факт | план |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление, всего | м3/год | 6801,0 | 6801,0 | 6801,0 | 6801,0 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Максимальное среднесуточное | м3/сут | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |

# 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

# Территориальная структура потребления воды не изменится на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

# ‒ принятое территориальное развитие при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения Криволукского сельского поселения как единого целого;

# ‒ принятый вариант изменения демографического состояния поселения не подразумевает рост численности населения.

# 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

# Прогнозные расходы по потребителям приведены в разделе 3.13 «Перспективные балансы водоснабжения» настоящей схемы водоснабжения.

# 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды являются основой составления водохозяйственного баланса. Он определяется путем оценки или учета произведенной, потребленной и потерянной воды (таблица 9).

Утечки воды включают:

-расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

-расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

-скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

# 3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

# Таблица 8

# Перспективный годовой баланс

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год | 2027 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Объем воды, поданной в сеть | куб. м | 12 741,0 | 12 741,0 | 12 741,0 |
| Потери воды в сети | куб. м | 2 940,0 | 2 940,0 | 2 940,0 |
| Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 23,1% | 23,1% | 23,1% |
| Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб. м | 9 801,0 | 9 801,0 | 9 801,0 |
| Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: | куб. м | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| на нужды горячего водоснабжения | куб. м | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 |
| бюджетным потребителям | куб. м | 1 711,0 | 1 711,0 | 1 711,0 |
| населению | куб. м | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 |
| прочим потребителям | куб. м | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

# 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Производственные мощности водозаборных сооружений с. Кривая Лука достаточны для перспективных потребностей в воде всех потребителей.

Кроме того, в соответствии с Генеральным планом, на 1 очередь и (или) расчетный срок в с. Кривая Лука предусмотрено строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 м3/сут, водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 105 м3/сут с магистральными от них водопроводными сетями.

# 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-Ф3 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация на данный момент в Криволукском сельском поселении отсутствует.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В с. Кривая Лука предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ".

Централизованная система водоснабжения в д. Заборье не предусматривается.

Существующая водозаборная скважина по ул. Советская, не имеющая в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняется в с. Кривая Лука для технических целей.

Расчетная производительность ВОС -  105 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

c. Кривая Лука

Для обеспечения с. Кривая Лука централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 м3/сут;

- строительство ВОС расчетной производительностью 105 м3/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,4 км.

д. Заборье

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- куст скважин для забора воды - 1 объект;

- ВОС – 1 объект;

- водопроводные сети – 4,4 км.

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

# Обеспечение потребителей Криволукского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья и качества жизни населения, восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения – основная задача, стоящая перед администрацией Криволукского сельского поселения, решение которой возможно при выполнении мероприятий, представленных выше.

# 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с Схемой водоснабжения предлагается оставить существующую схему сетей водоснабжения, но продолжить ее дальнейшее развитие, а также модернизацию оборудования системы водоснабжения. Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке, с заменых труб на новые.

# 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

# В перспективе в рамках перспективной централизованной системы водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на сетях и объектах рассматриваемой системы водоснабжения с возможной организацией телеметрической диспетчерской службы.

# Важно отметить, что особо значимой основой для организации телеметрической системы диспетчеризации является составление исполнительной схемы систем водоснабжения, которой на момент выполнения данной Схемы в Криволукском сельском поселении не было.

# Основой для составления исполнительной схемы и рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель Схемы водоснабжения Криволукского сельского поселения.

# В настоящее время управление режимами работы систем водоснабжения производится в ручном режиме, за счет переключения групп насосов с различными характеристиками, как предполагается соответствующими необходимому режиму отпуска холодной воды. Как показывает опыт, такое регулирование не позволяет поддерживать эффективные режимы работы.

# 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

# Учитывая оснащенность приборами учета, в перспективной Схеме рекомендуется установка современных приборов учета воды у всех потребителей. Это позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

# 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

# Основные положения прокладки сетей. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства. При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

# При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

# Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

# − для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

# − для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

# − для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

# Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

# Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

# На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

# − Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

# − Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

# − Клапанов для впуска и защемления воздуха;

# − Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

# − Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

# − Компенсаторов;

# − Монтажных вставок;

# − Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

# − Регуляторов давления;

# − Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

# На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

# Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

# 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

# Место размещение насосных станций второго подъема и дополнительных резервуаров чистой воды будет определено при проектировании. Строительство водонапорных башен не требуется.

# 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

# Трассы новых сетей холодного водоснабжения могут быть проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границы населенного пункта. Границы предполагаемых к строительству новых сетей водоснабжения необходимо уточнять при выполнении проектно-сметных работ.

# 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Рисунок 1.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Меры предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объемах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*, подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5.2 Меры предотвращения вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Своевременный мониторинг месторождений подземных вод, исполнение узлов водоподготовки и очистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам:

- оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

- оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости по годам основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Криволукского сельского поселения приведена в таблице 9.

Таблица 9

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Криволукского сельского поселения

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ в прогнозных ценах с разбивкой по годам, тыс. руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 м3/сут |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |
| 2 | строительство ВОС расчетной производительностью 105 м3/сут |  |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 |
| 3 | строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм. общей протяженностью 4,4 км. |  |  |  |  |  | 29000,00 | 29000,00 |
| ИТОГО по водоснабжению: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000,00 | 44000,00 |

*объем капитальных вложений в реализацию мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения Криволукского сельского поселения может меняться и подлежит уточнению после проведения проектно-сметных работ

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение плановых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения Криволукского сельского поселения представлены ниже (Таблица 10):

Таблица 10

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Единица измерения | Плановый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027г. | 2033 г. |
| Обеспечение нормативных требований качества | Качество воды в источнике | Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод | % | 100 | 100 |
|  | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 100 | 100 |
| Обеспечение надежности оказания услуг | Эксплуатационные запасы воды в источниках | Водозаборы, обеспеченные утвержденными запасами подземных вод | Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами | 100 | 100 |
|  | Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов | Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях | Часы | 6 | 6 |
|  | Обеспечение доступности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в сутки, не менее | 24 | 24 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий, приводящих к разовым отключениям воды от объема подачи в сеть | Число аварий | 3 | 2 |
|  | Обеспеченность приборным учетом потребления воды | Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе | % | 60 | 100 |
| Качество работы с потребителями | Уровень подключения к водопроводу | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения | 100 | 100 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным Администрации Криволукского сельского поселения, бесхозяйных сетей водоснабжения на территории поселения не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

# 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения в Криволукском сельском поселении нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее на территориях индивидуальной жилой застройки, пользуется дворовыми уборными.

# 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

# В настоящее время техническое обследование не производится по причине отсутствия очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, а также сетей водоотведения в Криволукском сельском поселении.

# 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время описание технологических зон водоотведения не производится по причине отсутствия очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, а также сетей водоотведения в Криволукском сельском поселении.

# 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

# В настоящее время описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях водоотведения не приведено по причине отсутствия очистных сооружений канализации в Криволукском сельском поселении.

# 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

# В настоящее время описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них не приведено по причине отсутствия канализационных коллекторов и сетей водоотведения в Криволукском сельском поселении.

# 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время в Криволукском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, а также сети водоотведения.

# 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время в Криволукском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, а так же сети водоотведения. Хозяйственно-бытовые сточные воды, вывозимые из накопительных резервуаров, должны сбрасываться на очистные сооружения канализации либо полигон жидких бытовых отходов.

# 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время к территории Криволукского сельского поселения, не охваченной централизованными системами водоотведения, относятся вся территория Криволукского сельского поселения. На данных территориях населением используются накопительные резервуары.

# 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

1. В настоящее время Криволукское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

2. Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей негативно сказывается на улицах и дорогах.

3. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

# 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

# 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Криволукского сельского поселения отсутствует по причине отсутствия централизованной системы водоотведения.

# 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории Криволукского сельского поселения не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.

Организация поверхностного стока на территории поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки поверхностного стока с территории сельского поселения предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

# 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания и сооружения Криволукского сельского поселения приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены по причине отсутствия системы водоотведения.

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

# 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по причине отсутствия системы водоотведения.

# 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

# Таблица 11

# Перспективный годовой баланс системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год | 2027 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод всего, в том числе: | куб. м | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 |
| бюджетные потребители | куб. м | 1 711,0 | 1 711,0 | 1 711,0 |
| население | куб. м | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 |
| прочие потребители | куб. м | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

3. Прогноз объема сточных вод

# 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Информация об общем объеме фактического поступления сточных вод в Криволукском сельском поселении отсутствует по причине отсутствия на данный момент централизованной сети водоотведения.

Ожидаемое поступление сточных вод в проектируемую централизованную систему водоотведения отражено в таблице 15.

# 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система централизованного водоотведения в настоящее время отсутствует. Описание структуры централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

# 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

# В соответствии с Генеральным планом Криволукского сельского поселения, планируется выполнение мероприятий по строительству канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 85м3/сут. для работы в круглосуточном режиме со станцией (пунктом) ЖБО из выгребных ям. В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

# 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, то есть в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов. Канализационные насосные станции в Криволукском сельском поселении в настоящее время отсутствуют.

# 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

# В соответствии с Генеральным планом Криволукского сельского поселения, планируется выполнение мероприятий по строительству канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 85м3/сут. для работы в круглосуточном режиме со станцией (пунктом) ЖБО из выгребных ям. В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления создания системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения существующих и новых объектов капитального строительства;

-	постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

-	обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

-	повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 7.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения в Криволукском сельском поселении предлагаемые схемой водоотведения на период 2023-2033 гг:

- строительство канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 85 м3/сут;

- строительство напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,2 км.

С. Кривая Лука и д. Заборье

- установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные за южной границей

Д. Заборье

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- улучшить экологическую обстановку и повысить качество жизни населения Криволукского сельского поселения;

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоотведения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время в Криволукском сельском поселении отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции в сфере водоотведения.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоотведения следует учесть при проектировании канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций (при необходимости их строительства), сети водоотведения.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство участков сетей водоотведения. Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки прокладываются от абонента до ближайшего участка существующего канализационного трубопровода.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 12.

Таблица 12

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все проектируемые объекты централизованной системы водоотведения предусматриваются в границах с. Кривая Лука.

4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

В настоящее время в Криволукском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами не представляется возможным.

4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует

В настоящее время в Криволукском сельском поселении система водоотведения отсутствует, организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских и строительных работ по организации сети водоотведения, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации при необходимости.

4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не предусматривается.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории поселения необходимо отметить строительство канализационных очистных сооружений в с. Кривая Лука. К технологической схеме очистки сточных вод предусматриваются следующие этапы очистки:

1. Усреднение поступающих бытовых сточных вод по количественному составу и концентрациям загрязнений, оборудованное механическими системами смешивания;

2. Механическая очистка (комбинированная установка механической очистки, аэрируемые песколовки, системы транспортирования и обработки удаленных неорганических загрязнений и песка);

3. Биологическая очистка с процессами нитри- и денитрификации (аэротенки, биорекаторы с иммобилизованной микрофлорой, системой автоматизации илоудаления, аэрации);

4. Доочистка биологически очищенных сточных вод на барабанных фильтрах с автоматизацией систем промывки установок;

5. Ультрафиолетовое обеззараживание (автоматизированные УФ-установки, оборудованные системами промывки);

6. Механическое обезвоживание осадка (шнековые установки обезвоживания осадка с системами промывки, резервное оборудование, накопительные емкости осадка, площадки складирования перед утилизацией на полигоны ТБО);

7. Воздуходувное оборудование для обеспечения технологических нужд сооружений (аэрация, промывные системы);

8. Насосные группы и/или комплектные КНС для транспортирования и перекачки сточных вод между узлами очистных сооружений, с системами автоматизации и частотными преобразователями.

9. Реагентное хозяйство (помещения хранения, складирования, приготовления и дозирования потребных в технологическом цикле реагентов, системы автоматизации приготовления и дозирования);

10. Сливная станция для приема сточных вод ассенизационных машин ЖБО закрытого типа;

11. Административно-бытовой комплекс;

12. Лабораторный контроль: технологический контроль азотной группы (азот аммонийный, нитраты, нитриты), фосфатов, взвешенных веществ, растворенного кислорода, доз и видового состав активного ила, температуры сточных вод, расхода сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений.

13. Диспетчеризация на основе комплекса SCADA и автоматизированные системы управления, видеонаблюдение, обеспечение энергоэффективности и надежности работы узлов, сооружения и оборудования.

На проектируемые очистные сооружения допускается подача только хозяйственно-бытовых сточных вод.

Допустимое содержание основных загрязняющих веществ в исходных сточных водах должно быть не более приведенных ниже:

| Наименование загрязняющего вещества | Ед. изм. | Концентрация веществ на входе |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200 |
| БПК полн | мг/дм3 | 250 |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 36 |
| Азот нитратный | мг/дм3 | 0,8 |
| Азот нитритный | мг/дм3 | 0,8 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 35,1 |
| Хлориды | мг/дм3 | 30,0 |
| Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 8,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,321 |
| АПАВ | мг/дм3 | 3,0 |

Сточные воды промпредприятий и технологические сточные воды, не отвечающие данным показателям, перед сбросом в систему централизованной канализации должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях данных предприятий.

Выбросы в окружающую среду должны быть сведены к минимуму и не должны превышать норм, установленных российским законодательством.

Комплекс водоохранных мер выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель отходами производства. Разработать и согласовать:

1. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

2. Оценка воздействия на население;

3. Экспертное заключение СЭС;

4. Согласование с Роспотребнадзором;

5. Оценка воздействия на водный объект;

6. Согласование в Росрыболовстве.

При проектировании предусмотреть мероприятия по технической эксплуатации объекта, направленные на обеспечение:

- безотказной работы объекта;

- соблюдение надлежащих санитарно-гигиенических условий;

- правильность эксплуатации инженерного оборудования;

- повышение уровня благоустройства объекта;

- выполнение своевременного ремонта.

Целью мероприятий по строительству очистных сооружений канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 3 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 2. Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном
иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся
при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные
технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила,
включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с
последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют
получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и
удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и
активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные
последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений
веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих
случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом
продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для
сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из
сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы
избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой
добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много
эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов
извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием
осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния
присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на
рост и накопление их в растениях и почве

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность
переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном
производстве.

Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Криволукского сельского поселения отражена в таблице 13.

Объем капитальных вложений в реализацию мероприятий по строительству объектов водоотведения может меняться и подлежит уточнению после проведения проектно-сметных работ.

Таблица 13

Финансовые потребности для реализации мероприятий схемы водоотведения

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ в прогнозных ценах с разбивкой по годам, тыс. руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | строительство канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 85 м3/сут |  |  |  |  |  | 8000,00 | 8000,00 |
| 2 | строительство напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,2 км |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |
| 3 | обустройство территории индивидуальной застройки и зеленой зоны открытыми водостоками | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | регулярная очистка и текущий ремонт водостоков | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 |

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 14.

Таблица 14

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | Плановый показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2027 г. | 2033 г. |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | ≤0 | 0 |
|  | 2. Износ канализационных сетей, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 0 | 0 |
|  | 2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, % | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс кВт ч/год | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |
| 4. Иные показатели | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованная система водоотведения в Криволукском сельском поселении отсутствует.