ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

ЮБИЛЕЙНИНСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск   2013 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

ЮБИЛЕЙНИНСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2013

ДУМА ЮБИЛЕЙНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "14" ноября 2013 г. № 27/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Юбилейнинского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Юбилейнинского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Юбилейнинского муниципального образования

РЕШИЛА:

# 1. Утвердить генеральный план Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Юбилейнинского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Юбилейнинского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «14»ноября 2013 г. № 27/3

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ),                объектах местного значения (ОМЗ)	11

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Юбилейнинского муниципального образования (далее по тексту также – Юбилейнинское сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Юбилейнинского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории сельского поселения;

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые для размещения (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;

иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

п. Юбилейный:

расчетный срок

спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект (зона озелененных территорий общего пользования);

#### Иные объекты

п. Юбилейный:

расчетный срок

пожарное депо на 2 автомобиля – 1 объект (зона общественно-делового назначения);

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 1,4/3,2 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 1,1/3,0 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,3/0,2 |
| с. Чечуйск | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 2,9/3,3 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,0/1,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 1,6/1,8 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 1,3/0,5 |
| д. Вишнякова | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,8/2,9 |
|  | поселковых дорог (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,2/0,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,2/2,5 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,4/0,4 |

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

п. Юбилейный:

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 140 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,6 км;

д. Вишнякова:

магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;

с. Чечуйск:

куст скважин для забора воды расчетной производительностью 35 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 32 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;

#### Водоотведение

Юбилейнинское муниципальное образование:

канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 135 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 100 метров;

напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,3 км;

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.

#### Электроснабжение

Юбилейнинское муниципальное образование:

воздушная ЛЭП  10 кВ общей протяженностью 0,4 км - охранная зона 5 метров;

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

п. Юбилейный:

комплектная трансформаторная подстанция КТП №3 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона общественно-делового назначения) – 1 объект;

д. Вишнякова:

воздушная ЛЭП  10 кВ общей протяженностью 0,8 км - охранная зона 5 метров;

комплектная трансформаторная подстанция КТП №8 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона природного ландшафта) – 1 объект;

комплектная трансформаторная подстанция КТП №9 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - реконструкция (зона природного ландшафта) – 1 объект;

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов связи.

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ),                объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 52,8 | - | - |
| 1.1 | Малоэтажной жилой застройки | 26,6 | 3эт. | 2000 |
| 1.2 | Индивидуальной жилой застройки | 26,2 | 3эт. | 1000 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 9,3 | - | - |
| 2.1 | Общественно-деловая | 9,3 | 3эт. | 3000 |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Юбилейный: |
| Пожарное депо на 2 автомобиля – 1 объект |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП №3 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| п. Юбилейный: |
| МКОУ СОШ – 1 объект (реконструкция) |
| Спортивный зал на 162 кв. м пл. пола – 1 объект (реконструкция) |
| МКДОУ Детский сад на 30 мест– 1 объект (реконструкция) |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 14,2 | 3эт. | 2000 |
| 3.1 | Производственная | - | - | - |
| 3.2 | Коммунально-складская | - | - | - |
| 3.3 | Производственная и коммунально-складская зона | 14,2 | 3эт. | 2000 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,8 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Юбилейнинское муниципальное образование: |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 135 м3/сут – 1 объект |
| п. Юбилейный: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 140 м3/сут – 1 объект |
| с. Чечуйск |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 32 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 35 м3/сут – 1 объект |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,1 | - | - |
| Иные объекты: |
| Юбилейнинское муниципальное образование: |
| Автозаправочная станция мощностью 1 топливораздаточная колонка – 1 объект |
| Станция технического обслуживания мощностью 1 пост – 1 объект |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 8,9 | - | - |
| 6.1 | Объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения | - | - | - |
| 6.2 | Озелененных территорий общего пользования | 8,9 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Юбилейный: |
| Спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект |
| 6.3 | Рекреационная | - | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 4,5 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | - | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 4,5 | - | - |
| 7.3 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | - | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,1 | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | 0,1 | - | - |
| 8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий | 1455,9 | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 198876,2 | - | - |
| 10.1 | Открытого пространства | - | - | - |
| 10.2 | Защитного озеленения | 0,8 | - | - |
| 10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 186953,4 | - | - |
| 10.4 | Нарушенного природного ландшафта | - | - | - |
| 10.5 | Заболоченных территорий | 653,7 | - | - |
| 10.6 | Природного ландшафта | 11268,3 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Юбилейнинское муниципальное образование: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА – 1 объект |
| д. Вишнякова: |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП №8 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП №9 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| 11 | Зона добычи полезных ископаемых | - | - | - |
| 12 | Зона коммуникационных коридоров | 374,2 | - | - |
| 13 | Зона улично-дорожной сети | 24,1 | - | - |